## Slide 1
DAGI Tip Programmer
93C46 EEPROM 대량 프로그래밍 시스템
사 용 설 명 서
DSI INC.

## Slide 2
제품 개요
제품명
DAGI Tip Programmer (93C46 대량 프로그래밍 시스템)
목적
DAGI Tip PCB 보드의 93C46 EEPROM 12개 동시 프로그래밍
제어 MCU
STM32H562RGT6 @ 32 MHz / FreeRTOS
지원 칩
93C46 (1 Kbit · 128x8 bit · 7-bit 주소)
슬롯 수
12슬롯 (CS00 ~ CS11) 동시 프로그래밍
음성 안내
한국어 TTS 7종 / 16 kHz · 16-bit mono PCM
LED 표시
SK9822 RGB LED 12개 — 슬롯별 진행 / 결과 표시
디버그
UART1 115200 bps (PB14 TX / PB15 RX)

## Slide 3
사용 전 준비
①
전원 연결
프로그래머 보드에 DC 전원을 공급합니다.
②
빈 보드 준비
EEPROM이 장착된 DAGI Tip PCB 보드를 준비합니다.
③
LED 패턴 확인
12개 LED가 순차 점등 쇼를 반복하며 보드 삽입 대기 상태임을 알립니다.
④
음성 안내
'디아지용 팁 보드를 올려주세요' 후 10초마다 '새 보드를 올려 주십시요'가 반복됩니다.

## Slide 4
프로그래밍 절차 (단계별)
STEP 1
보드 삽입
DAGI Tip 보드를 프로그래머 소켓에 올려 놓습니다. 보드 감지 시 파란 LED 전체 점멸 시작.
STEP 2
2초 안정화 대기
파란 LED 점멸 약 2초 동안 보드를 가볍게 눌러 접촉을 확보해 주세요.
STEP 3
연결 재확인 (자동)
2초 후 12개 EEPROM 접촉 자동 확인. 접촉 불량 시 STEP 1로 자동 재시작.
STEP 4
프로그래밍 시작
'프로그램을 시작합니다' 음성 후 CS00~CS11 순서로 기록 진행.
STEP 5
결과 확인
흰색 LED = 정상 완료 적색 LED = 불량 / 미접촉
STEP 6
보드 분리 후 교체
'보드를 분리하여 주십시요' 안내 후 제거. '새 보드를 올려 주십시요' 안내 -> STEP 1 반복.

## Slide 5
LED 표시 의미
LED 색상 | 상태 | 설명
파란색 점멸 | 보드 감지 / 안정화 대기 | 보드 삽입 감지 후 2초 안정화 중
파란색 점등 | 프로그래밍 진행 중 | 해당 슬롯 EEPROM 기록 중
흰색 점등 | 프로그래밍 완료 (정상) | 해당 슬롯 Write + Verify 성공
적색 점등 | 불량 / 미접촉 | Write 실패 또는 칩 없음
무지개 쇼 | 대기 중 (보드 없음) | 8가지 순환 패턴 — 보드 삽입 대기 상태
전체 소등 | 초기화 중 / 전원 OFF | —
※ 각 슬롯(CS00~CS11)의 LED가 독립적으로 상태를 표시합니다.

## Slide 6
음성 안내 목록 (7종)
16 kHz · 16-bit mono PCM / 한국어 TTS (Microsoft Heami)
# | 음성 내용 | 출력 시점
0 | 디아지용 팁 보드를 올려주세요 | 시작 시 1회
1 | 프로그램이 완료되었습니다 | 프로그래밍 완료
2 | 적색 표시는 불량입니다 | 불량 칩 존재 시
3 | 보드를 분리하여 주십시요 | 완료 후 보드 제거 요청 (30초 반복)
4 | 보드가 분리되었습니다 | 보드 제거 감지
5 | 새 보드를 올려 주십시요 | 보드 분리 후 + 10초마다 반복
6 | 프로그램을 시작합니다 | 2초 안정화 후 프로그래밍 직전

## Slide 7
주의사항 및 오류 대처
[ 주의 1 ] 보드 삽입 시 접촉 확인
보드 삽입 후 파란 LED 점멸 2초 동안 보드를 가볍게 눌러 접촉을 확보하세요. 접촉 불량 -> 연결 재확인 실패 -> 자동으로 대기 화면(State A)으로 복귀합니다.
[ 주의 2 ] 적색 LED 슬롯 확인
프로그래밍 완료 후 적색 LED 슬롯은 EEPROM 불량 또는 미접촉 상태입니다. 해당 위치의 EEPROM 및 소켓 접촉 상태를 확인하세요.
[ 주의 3 ] 프로그래밍 중 전원 차단 금지
프로그래밍 진행 중(파란 LED 점등) 전원을 끊으면 EEPROM 데이터가 손상됩니다.
[ 안내 ] 연속 프로그래밍
보드 분리 -> '새 보드를 올려 주십시요' 안내 -> 다음 보드 삽입 -> STEP 1 반복. 전원을 끄지 않고 보드 교체만으로 연속 작업이 가능합니다.