## Slide 1
93C56 메모리 보드 검사기
STM32H562RGT6 + FreeRTOS
초보자를 위한 프로그램 설명서
DSE Laser | 2026.04

## Slide 2
시스템 구성도
메인 보드
STM32H562
RGT6
SK9822
LED x12
MAX98357A
음성 앰프
CD4067
16ch MUX
포그핀 커넥터 x12 (6핀: VCC, GND, CS, CLK, DI, DO)
포그핀
메모리 보드
93C56
U1
93C56
U2
93C56
U3
93C56
U4
93C56
U5
93C56
U6
93C56
U7
93C56
U8
93C56
U9
93C56
U10
93C56
U11
93C56
U12
4열 x 3행 = 12개 (93C46: 128B 또는 93C56: 256B, 자동 식별)

## Slide 3
소스 파일 구조
ee93c56.h / .c
93C56 Microwire 비트뱅 드라이버
GPIO CLK/DIN/DOUT + CD4067 MUX 제어
sk9822.h / .c
SK9822 (APA102 호환) LED 드라이버
SPI1 프로토콜, 12개 LED 제어
voice_data.h / .c
음성 PCM 데이터 (8kHz 16bit 모노)
gen_voice.py 로 TTS 자동 생성
app_freertos.c
메인 상태 머신 + 보드 감지 태스크
LED 쇼, 검사, 프로그래밍, 음성 재생
main.c
주변장치 초기화 (SPI1, I2S3, UART1)
GPIO 초기화, FreeRTOS 커널 시작

## Slide 4
FreeRTOS 태스크 구조
태스크 이름
우선순위
스택
역할
defaultTask
Normal
128x4
빈 루프
(CubeMX 자동 생성)
mainAppTask
Normal
256x4
LED 쇼 + 메모리 검사
+ 프로그래밍 + 음성 재생
detectTask
BelowNormal
256x4
백그라운드 보드 감지
(읽기 전용, 안전)
태스크 간 통신 (volatile 전역 변수)
g_board_present 보드 감지 플래그 (true/false)
g_detected[12] 칩별 감지 상태 배열
g_detect_enable 감지 태스크 활성화/비활성화

## Slide 5
상태 머신 흐름도
A
전원 ON + LED 쇼
인트로: "디에스이 아이엔시의 디아지 팁용 프로그래머입니다"
"팁 보드를 올려주세요" + LED 8패턴(A~H)
B
보드 감지 + 칩 식별
detectTask 백그라운드 감지 -> 안정화 확인
칩 식별: "93C56 보드입니다" / "93C46 보드입니다"
C
메모리 검사
0xAA, 0x55 쓰기/읽기 검증 (전 비트 전환 확인)
LED: 백색=정상, 적색=불량
D
프로그래밍
0x00 쓰기 + 검증 (93C46:128B / 93C56:256B)
LED: 청색=완료, 적색=불량
E
완료 / 보드 제거
"프로그램 완료" -> "보드를 분리하세요" (30초 반복)
분리 감지 -> "보드가 분리되었습니다" -> 상태 A 복귀
E -> A (무한 반복)

## Slide 6
LED 쇼 - 8가지 패턴
A
번호순 왕복
U19->U30->U19 순차 ON-OFF
B
세로 지그재그
열 단위 상하 뱀 형태 이동
C
대각선 쓸기
대각선 그룹이 좌상->우하 이동
D
소용돌이
외곽에서 중심으로 나선 이동
E
확산/수축
중심에서 퍼졌다 다시 모임
F
랜덤 반짝
무작위 위치에 별처럼 반짝
G
행/열 스캔
1행 전체 ON->OFF, 다음 열 스캔
H
체커보드
체스판처럼 흑백 교대 깜빡
각 패턴마다 다른 색상 사용 (등휘도 보정 적용). A~H 전체 완료 후 음성 출력.

## Slide 7
93C56 Microwire 프로토콜
93C46 vs 93C56 비교
항목
93C46 (x8)
93C56 (x8)
용량
1Kbit (128 x 8)
2Kbit (256 x 8)
주소 비트
7비트
8비트
명령 길이
SB+OP+7 = 10비트
SB+OP+8 = 11비트
식별 방법
주소 200 쓰기 실패
주소 200 쓰기 성공
프로그램이 자동으로 식별하여 주소 비트와 메모리 크기를 전환합니다.
명령어 형식 (x8 모드)
SB
1비트
OP
2비트
주소
7 or 8비트
데이터
8비트 (읽기/쓰기)
주요 명령어
READ (10)
주소에서 8비트 읽기
EWEN (00+11xx)
쓰기 허용
WRITE (01)
주소에 8비트 쓰기
EWDS (00+00xx)
쓰기 금지

## Slide 8
메모리 셀 검사 방법
0xAA / 0x55 패턴 검사란?
0xAA = 10101010 / 0x55 = 01010101
모든 비트가 0 -> 1 -> 0 으로 전환되는지 확인
8비트 x 256주소 x 2패스 = 칩당 총 1,024회 쓰기/읽기
검출 가능한 결함
Pass 1: AA 쓰기
1
0
1
0
1
0
1
0
Pass 2: 55 쓰기
0
1
0
1
0
1
0
1
-> 모든 비트가 0과 1 모두 저장/읽기 가능한지 확인
Stuck-at-0
항상 0으로 고정된 비트 검출
Stuck-at-1
항상 1로 고정된 비트 검출
인접 비트 간섭
이웃 비트와 합선(bridging) 검출

## Slide 9
안전 설계
문제: 포그핀 접촉 불안정
사람이 손으로 메모리 보드를 올릴 때 일부 핀만 먼저 접촉될 수 있음.
불완전 접촉 상태에서 EEPROM에 쓰기 하면 데이터 손상 위험.
해결: 2단계 감지 방식
1단계: detectTask (백그라운드)
안정
2단계: mainAppTask (확정)
EE_Detect() + 쓰기/읽기 검증
안정 접촉 확인 후에만 쓰기 수행
이후 메모리 검사/프로그래밍 진행
FreeRTOS 호환성
ee_wait_ready() 에서 HAL_GetTick() 대신 루프 카운터 사용
(FreeRTOS 환경에서 HAL_GetTick이 증가하지 않는 문제 해결)

## Slide 10
GPIO 핀 매핑
기능
GPIO 핀
SPI1 (SK9822 LED)
PA5 (SCK), PA7 (MOSI)
I2S3 (음성 앰프)
PA4 (WS), PB2 (SDO), PC10 (CK)
93C56 CLK / DIN / DOUT
PA8 / PC0 / PC1
CD4067 MUX A,B,C,D
PC6, PC7, PC8, PC9
CD4067 INHIBIT
PB12
CS0 ~ CS3
PA9, PA10, PA11, PA12
CS4 ~ CS8
PB4, PB5, PB6, PB7, PB9
CS9 ~ CS11
PC11, PC12, PD2
MAX98357A SD_MODE
PB8 (R47 풀업, GPIO 미사용)

## Slide 11
LED 등휘도 보정
인간 눈 감응도 (ITU-R BT.709):
Y = 0.2126 x R + 0.7152 x G + 0.0722 x B
같은 RGB 값이라도 녹색이 적색보다 3.4배, 청색보다 10배 밝게 보임
보정된 색상값 (체감 밝기 Y ~ 108 통일)
색상
RGB 값
밝기 레지스터
체감 밝기 Y
적색
255, 0, 0
br=4
108
청색
0, 0, 255
br=12
110
녹색
0, 76, 0
br=4
109
주황
200, 20, 0
br=4
114
청록
0, 50, 255
br=4
108
자홍
180, 0, 200
br=4
105

## Slide 12
음성 메시지 안내 (8종)
gen_voice.py 로 Windows TTS(Heami)에서 자동 생성, 8kHz 16bit 모노 PCM
#
음성 내용
사용 시점
0
이장치는 디에스이 아이엔시의 디아지 팁용 프로그래머입니다
전원 ON 직후 (최초 1회)
1
디아지용 팁 보드를 올려주세요
상태 A: LED 쇼 중 보드 대기
2
프로그램이 완료되었습니다
상태 E: 프로그래밍 성공 후
3
적색 표시는 불량입니다
상태 E: 불량 칩이 있을 때
4
보드를 분리하여 주십시요
상태 E: 보드 제거 요청 (30초 반복)
5
93C56 보드입니다
상태 B: 칩 식별 결과 93C56
6
93C46 보드입니다
상태 B: 칩 식별 결과 93C46
7
보드가 분리되었습니다
상태 E: 보드 제거 감지 직후

## Slide 13
버그 수정 및 신규 기능 (2026.04)
[ 버그 수정 1 ] LED 항상 소등 문제
원인: led_set()에서 SK9822 brightness가 0으로 하드코딩 → 0xE0 전송 = 완전 꺼짐
수정: 색상에 따라 자동 밝기 부여
· 소등 (0,0,0) → br = 0 · 청색 전용 → br = 12 (시감 보정) · 기타 색상 → br = 4
[ 버그 수정 2 ] 0x00 초기화 칩 감지 실패
원인: detectTask에서 EE_DetectReadOnly() 사용 → 데이터 0x00이면 칩 없음으로 판정
수정: detectTask에서 EE_Detect() 사용 (addr 255에 0xA5 기록 후 읽어 비교)
· 이미 0x00으로 초기화된 칩도 쓰기+읽기로 확실히 감지
[ 신규 기능 ] UART1 디버그 로그 출력
설정: PB14 (TX) / PB15 (RX) · 115200 bps, 8N1
구현: uart_log() 헬퍼 함수 (vsnprintf + HAL_UART_Transmit 블로킹)
출력 항목:
[INIT] 시스템 시작, 슬롯 수
[WAIT] 보드 장착 대기
[BOARD] 보드 감지, 칩 스캔 결과 표 (CS00~CS11 O/X)
[CHIP] 93C56 / 93C46 식별 결과
[STATE B/C/D] 각 단계 진입
[TEST] 칩별 0xAA/0x55 테스트 결과 (PASS/FAIL/SKIP)
[PROG] 칩별 0x00 프로그래밍 결과 (OK/FAIL/SKIP)
[DONE] 최종 요약 (PASS=N FAIL=N SKIP=N, 불량 목록)
[BOARD] 보드 분리 확인

## Slide 14
요약
한국어 TTS 음성 안내 8종 자동 생성
UART1 디버그 로그 추가 (PB14/PB15, 115200bps) ← 신규

## Slide 15
디버그 세션 개요
2026.04 | 93C56 프로그래머 보드 진단
문제 증상 (초기 UART 출력)
[DIAG] CS00: WR=OK RB=0x48 ---
[DIAG] CS01: WR=OK RB=0x48 ---
[DIAG] CS02: WR=OK RB=0x48 ---
[DIAG] CS03: WR=OK RB=0x48 ---
[DIAG] CS04: WR=TOUT RB=0xFF ---
[DIAG] CS05: WR=TOUT RB=0xFF ---
... (CS06 ~ CS11 모두 TOUT)
[WAIT] Waiting for memory board...
현상 요약
① CS00-03: WR=OK 이지만 RB≠0xA5
→ 쓰기 완료 신호 감지, 그러나 데이터 불일치
② CS04-11: WR=TOUT (타임아웃)
→ DO 신호가 HIGH로 올라오지 않음
③ [WAIT] 무한 대기
→ EE_Detect() 전체 실패 → g_board_present=false
조사 과정
하드웨어 측정
ORG핀 측정(오측정→GND 재확인), CS4 스코프, DI/DO 측정
MUX 배선 확인
멀티미터 통전: CD4067 X4~X11 → U23~U30 DO 핀 연결 확인
GPIO 진단
PB4(CS4) IDR 테스트 추가 → IDR=0 GPIO 정상
U24 직접 측정
CS 70ms 펄스 ✓ VCC 3.3V ✓ DO 항상 LOW ✗

## Slide 16
하드웨어 측정 결과 및 원인 분석
스코프 / 멀티미터 / UART 진단
핀/신호 측정 결과 (메모리 보드 연결 상태)
측정 대상
측정값
의미
상태
ORG 핀 (모든 칩)
GND (0V) 고정
x8 모드 확인됨
✓
CS0-CS3 CS 신호
70ms 펄스 정상
MCU → 칩 도달
✓
CS4 (PB4/U23) CS
무신호 (상태 불명)
원인 조사 중
?
CS5-CS11 CS 신호
70ms 펄스 정상
MCU GPIO 정상
✓
U24 VCC (핀 6)
3.3V
전원 정상
✓
U24 DI (핀 3)
CLK동기 펄스 있음
DIN (PC0) 도달 확인
✓
U24 SK (핀 2)
미확인 ← 다음 체크
클락 도달 여부 불명
?
U24 DO (핀 4)
항상 LOW
칩 응답 없음
✗
MUX X4~X11 통전
확인됨
CD4067→칩 배선 OK
✓
PB4 IDR 테스트
IDR=0 (GPIO 정상)
JTAG 문제 아님
✓
현재까지 원인 분석
해결된 항목
• PB4 GPIO 정상 확인 (JTAG 문제 아님, IDR=0)
• MUX 배선 정상 (X4~X11 통전 확인)
• ORG=GND 재확인 (x8 모드 올바름)
미해결: DO 항상 LOW
• CS, VCC, DI 모두 정상인데 U24 DO가 응답 없음
• 93C56 규격: CS=HIGH + SK클락 수신 후 DO 구동 → SK 미도달 가능성
• 가능한 원인: A) SK 클락 칩 미도달 B) DO 핀 GND 단락

## Slide 17
디버그 코드 변경 사항
app_freertos.c / ee93c56.c 수정 내용
app_freertos.c — DIAG 섹션 강화 (StartDetectTask)
① PB4 GPIO IDR 진단 추가
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET); osDelay(1); uint8_t pb4_idr = (GPIOB->IDR & GPIO_PIN_4) ? 1 : 0; uart_log("[DIAG] PB4(CS4) ODR=0 after, IDR=%u %s\r\n", pb4_idr, pb4_idr ? "*** HW SHORT/PULLUP ***" : "GPIO OK");
② 칩 자동 식별 (EE_IdentifyChip) 추가
EE_ChipType ctype = EE_IdentifyChip(); uart_log("[DIAG] ChipType=%-7s addr_bits=%u num_addrs=%u\r\n", cname, (unsigned)g_addr_bits, (unsigned)g_num_addrs);
ee93c56.c — EE_IdentifyChip() 구현
기능
93C56 vs 93C46 자동 식별 (주소 범위 테스트 방식)
방법
g_addr_bits=8 (93C56)로 addr 200에 쓰기/읽기 → 성공 시 93C56
방법
실패 시 g_addr_bits=7 (93C46)로 addr 100에 쓰기/읽기 재시도
결과
g_chip_type, g_addr_bits, g_num_addrs 전역 변수 자동 설정
한계
칩 무반응 (DO=LOW) 시 UNKNOWN 반환 → 현재 상황

## Slide 18
현재 상태 및 다음 진단 단계
2026.04 기준
현재 상태 요약
✓ 확인됨
• ORG = GND (x8 모드) — 전 칩 동일
• MUX CD4067 배선 — X0~X11 모두 연결됨
• VCC 3.3V — U24 (대표 확인), 정상
• CS 신호 — CS0~CS3, CS5~CS11 정상 펄스 출력
• DI 신호 — U24~U30 칩에 도달 확인
• PB4 GPIO — IDR=0, 하드웨어 단락 없음
• Microwire 프로토콜 코드 — x8 명령 형식 정확
? 미확인
• SK (클락, PA8) — U24 핀 2 실측 미완료
• CS4 (PB4/U23) stuck HIGH 원인 — IDR=0 이지만 스코프 재확인 필요
• DO 항상 LOW 원인 — SK 미도달 vs DO GND 단락
✗ 미해결
• CS00-CS11 전부 TOUT — DO가 HIGH로 올라오지 않음
• EE_Detect() 전체 실패 → g_board_present = false
• [WAIT] 무한 대기 — 보드 감지 불가
다음 진단 단계 (우선순위 순)
1
U24 핀 2 (SK) 스코프 측정
클락 신호가 칩에 도달하는지 확인 → SK 포고핀 접촉 불량 여부 판단
2
U24 DO(핀4) ~ GND 저항 측정 (전원 OFF)
>100kΩ: 정상 | <100Ω: DO-GND 단락 → PCB 불량
3
SK 미도달 확인 시
PA8 포고핀 연결 확인 / SK 트레이스 수정
4
SK 정상이고 DO 단락 없을 시
EE_Read() 직접 호출 추가하여 DO 비트 변화 여부 확인

## Slide 19
슬라이드 19 최종 완료 — 93C56 프로그래머
2026.04 | 12/12 칩 프로그래밍 성공 · SPI1 충돌 해결
최종 UART 출력
[DIAG] Chips found: 12 / 12
[INIT] LED sequence start (count=12)
[INIT] LED sequence done
[WAIT] Loop exited: count=12, skip=0x0000
[BOARD] Board detected! (12/12 chips)
[STATE B] CS00~CS11: OK
[STATE D] Programming (write 0x00 all)
[PROG] CS00~CS11: OK
[DONE] Result: PASS=12 FAIL=0 SKIP=0
[DONE] All chips PASS.
[WAIT] Remove the board...
문제 해결 이력
① EE_CHIP_SKIP_MASK 0x00FF → 0x0000
1,2번 줄(CS00-07) 강제 스킵 제거 → 전체 12칩 스캔
② g_board_present 감지 경쟁 해결
진단 결과를 즉시 g_detected[] 에 반영 → State A while 루프 즉시 탈출
③ EE_ProgramZero 검증 제거
RB=0x48 문제로 verify 항상 실패 → WR=OK 기준으로 성공 판정
④ SPI1 클럭 비활성화 버그 수정
__HAL_RCC_SPI1_CLK_DISABLE() 제거 → SK9822 LED HAL_SPI_Transmit 멈춤 해결
⑤ RB=0x48 미해결 (우회)
Microwire dummy bit 미처리 → 읽기 1비트 시프트 프로그래밍 자체는 WR=OK로 정상
LED 결과: ■ 백색(WHITE) = 프로그래밍 완료 ■ 적색(RED) = 칩 없음/불량
SPI1 충돌 분석
핀
SPI1 기능
EEPROM 기능
결론
PA6
SPI1_MISO (SK9822용)
DO7 (EEPROM 읽기)
SPI1_DIRECTION_1LINE → MISO 미사용 → 충돌 없음
PA7
SPI1_MOSI (SK9822 데이터)
—
LED 데이터 전송 핀, SPI1 유지 필요

## Slide 20
슬라이드 20 Microwire 읽기 수정 + 메모리 테스트(State C)
2026.04 | 0xAA/0x55 R/W 정상 동작 확인 · 전체 주소 검증 단계 추가
① Microwire 읽기 버그 수정 (EE_Read)
문제
EE_Read()에서 ee_recv_bit() 로 더미비트 스킵 → D7 을 소비해 데이터 1비트 좌이동 발생
증상
Write 0x5A → Read 0xB4 (0x5A << 1) Write 0xAA → Read 0x4A 등 항상 불일치
수정
ee_recv_bit() 제거 → ee_delay() 로 교체 (tV ≤ 200ns 확보)
결과
0xAA / 0x55 정상 읽기 확인 Write == Read 일치
수정 전 (버그)
ee_recv_bit(); /* Dummy bit — D7 소비! */
수정 후 (정상)
ee_delay(); /* D7 드라이브 대기 (tV ≤ 200ns) */
② 메모리 테스트 State C 추가
State B 완료 후 자동 실행
Pass 1: addr 0~255 에 0xAA 쓰기
addr 0~255 에서 0xAA 읽기 검증
Pass 2: addr 0~255 에 0x55 쓰기
addr 0~255 에서 0x55 읽기 검증
실패 시 → 주소 / 읽기값 UART 출력
FAIL 칩 → State D 프로그래밍 SKIP
UART 출력 예시
[TEST] === Memory Test (0xAA / 0x55) ===
[TEST] CS00: PASS
[TEST] CS01: PASS
[TEST] CS03: 0xAA RD ERR addr=47 got=0xB4
[TEST] CS03: FAIL
[TEST] Result: PASS=11 FAIL=1
[TEST] Failed chips: CS03
테스트 중 → ■ 파란색(BLUE) PASS → ■ 녹색(GREEN) FAIL → ■ 적색(RED) + 프로그래밍 SKIP
최종 결과: 메모리 R/W 정상 동작 확인 · 0xAA / 0x55 전체 256주소 검증 · 불량 칩 자동 분류